## Slide 1
IoT for Dummies!
Niels & Michaël

## Slide 2
Doel
Wat is een microcontroller?
Hardware
Software
Aan de slag!
Wrap-up

## Slide 3
Werkende IDE
Werkende buienradarlamp
Startpunt voor je eigen projecten
Niet: Arduino basics, elektronica etc
Doel

## Slide 4
https://www.youtube.com/watch?v=-h61tkB5paA
Don’t tease me bro!

## Slide 5
Raspberry Pi vs Arduino vs ESP8266
Pi: linux pc
Arduino: headless controller
ESP8266: wifi adapter voor Arduino
ESP8266: Arduino compatible met wifi
Nadelen ESP8266: 3,3V, geen USB, moeilijk flashen
Wat is een microcontroller?

## Slide 6
ESP8266 op Wemos D1 mini
WS2812b Neopixels
Hardware

## Slide 7
Arduino framework
  C++ zonder de scherpste randjes
  Volgorde van functies maakt niet uit, geen makefiles etc
  Hardware abstractie (zelfde code op verschillende chips)
  Talloze libraries voor diverse sensoren e.d.
PlatformIO (Visual Studio Code plugin)
  Volwaardiger IDE dan Arduino IDE
  Beter library management
  Makkelijk extra libs ophalen
  Syntax highlighting, syntax checking en ctrl-doorklikken
  Debug terminal
  Builden voor meerdere platformen tegelijk
NeoPixelBus library voor LEDs
WifiManager library voor instellen wifi
NTPClient voor internettijd
Software

## Slide 8
https://github.com/nielsmaneschijn/lotlr
Aan de slag!

## Slide 9
Home automation:
  MQTT
  Home Assistant
  Node Red
Sonoff
Standaard firmwares:
  Tasmota
  ESPEasy
Shoppen:
  banggood.com
  aliexpress.com
Watchdog timer: yield() of delay()
Local heroes
  https://www.meetup.com/DomoticaGrunn/
  https://www.meetup.com/IoT-Groningen/
Wrap-up

## Slide 11
niels.maneschijn@enshore.nl
06-13671431
Niels Maneschijn